# Комплект газовый  «Пикник  ITALY»   «GOLDEN LION  VIP»

# ТОРГОВОЙ МАРКИ   RUDYY ®   rk-1(2.5л),rk-2(5л),rk-3(8л)

### Рус.	Руководство по эксплуатации

Внимание! Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

Газ, который вы будете использовать (пропан или бутан) взрыво и  пожароопасные, они тяжелее воздуха и могут скапливаться в подвалах и ямах, и других подобных не проветриваемых местах.

ПОЭТОМУ УТЕЧКИ  ГАЗА ОЧЕНЬ ОПАСНЫ.   Не превышайте указанного объёма заправки.

Заполнение баллонов должно производиться только на станциях и в специальных пунктах.

| Технические данные | ед. изм. | RK-1 | RK-2 | RK-3 | RK-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем баллона | л | 2.5 | 5(4.8) | 8(7.2) | 12 |
| рабочее давление | м/па. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1.6 |
| испытание | м/па. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2.5 |
| заправка баллона |  | 1кг или 2л. | 2кг или 4л. | 3кг или 6л. | 5кг или 10л. |
| габаритные размеры упаковки | См | ↔16.5*32.5↕ | ↔22*30↕ | ↔22*39↕ |  |
| габаритные размеры баллона | См | ↕22*16↔ | ↕ 21*21↔ | ↕26.5*21↔ | ↕34*21↔ |
| Вес комплекта в сборе +-5% | кг | 2,9 | 3,75 | 4,5 |  |

Меры безопасности

Баллоны с газом должны храниться только в нежилых, хорошо проветриваемых помещениях, имеющих форточку или вентиляционный канал. Температура воздуха  должна быть в пределах от   -40 до +45 градусов по Цельсию.

В одном помещении может находиться не более  двух наполненных газом баллонов.

Баллоны с газом должны предохраняться от нагрева солнечными лучами или другими  нагревательным приборами и источниками тепла.

Помните, что нагрев более 50 градусов, может привести к срабатыванию клапана и разрыву баллона.

При эксплуатации, хранении и транспортировке комплекты необходимо предохранять от падения, повреждения и загрязнения. При  утечке газа из баллона и появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газовым комплектом, закрыть кран комплекта и провести проверку в газовом хозяйстве.

Подготовка к работе

Извлеките комплект из упаковки, (ручка находится под тарелкой ).  Не прилагая больших усилий  открутите тарелку вместе с соединительной муфтой ,оставив баллон   вместе с краном.  Стравите воздух (с нового баллона) открутив кран.  Заправьте баллон на газовой заправке не более веса, указанного в паспорте.  После заправки поставьте баллон на ровную поверхность и стравите немного воздуха (не в помещении) в течение 0,5-2секунды, который остался после заправки, соблюдая технику безопасности. Не курите вблизи, не пользуйтесь открытым огнём!

Проверка комплекта

Прикрутите тарелку в сборе к крану с баллоном, выкрутите горелку, снимите крестовину, прижмите пальцем жиклёр на краю переходника и откройте кран на баллоне (предварительно подготовьте мыльный раствор и намыльте все соединения, если нет пузырьков и нет запаха газа, закрутите кран), прикрутите  горелку с крестовиной  к  баллону     т.м. Rudyy      Комплект готов к работе.

Подожгите спичку, откройте не много кран и поднесите к горелке, горелка должна зажечься. Если этого не произошло, тонкой стальной проволокой прочистите жиклёр. Внимание! Будьте осторожны! Увеличение отверстия может ухудшить работу комплекта и привести к пожару!

Техническое обслуживание

Проводится каждые 5 лет (при необходимости и чаще) в газовых хозяйствах по месту жительства.

Пользоваться баллонами с вмятинами, глубокими царапинами и другими повреждениями на корпусе можно только после проверки их.

Гарантия на комплект пикник Italy 12 месяцев . на комплект VIP 24 месяца. при условии соблюдения мер безопасности, хранения и эксплуатации.

Сертифицировано в Украине.

ДАТА ПРОДАЖИ	                        011	 066                                                                                                                     Комплект газовий «Пикник  ITALY» «GOLDEN   LION  VIP»

# Комплект газовый  «Пикник  ITALY»   «GOLDEN LION  VIP»

# ТОРГIBEЛЬНОї  МАРКИ   RUDYY ®   rk-1(2.5л),rk-2(5л),rk-3(8л)

# Укр.                                   Керівництво з експлуатації

Увага! Уважно ознайомтеся з цією інструкцією!

Газ, який ви будете використовувати (пропан або бутан) вибухо-і пожежонебезпечні, вони важчий за повітря і можуть накопичується в підвалах і ямах, та інших подібних не провітрюваних місцях.

ТОМУ ВИТІК ГАЗУ ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ!

Заповнення балонів повинно здійснюватися тільки на станціях і в спеціальних пунктах.

| Технiчнi даннi | ед. вим. | RK-1 | RK-2 | RK-3 | RK-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об’єм балона | л | 2.5 | 5(4.8) | 8(7.2) | 12 |
| робочий тиск | м/па. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1.6 |
| випробовування | м/па. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2.5 |
| заправлення балона |  | 1кг или 2л. | 2кг или 4л. | 3кг или 6л. | 5кг или 10л. |
| габаритні розміри упаковки | См (ш.ш.в) | ↔16.5*32.5↕ | ↔22*30↕ | ↔22*39↕ |  |
| габаритні розміри баллона | См (в.ш) | ↕22*16↔ | ↕ 21*21↔ | ↕26.5*21↔ | ↕34*21↔ |
| Вес комплекта в сборi +-5% | кг | 2,9 | 3,75 | 4,5 |  |

Заходи безпеки 
Балони з газом повинні зберігатися тільки в нежитлових, добре провітрюваних приміщеннях, що мають кватирку або вентиляційний канал. Температура повітря повинна бути в межах від -40 до +45 градусів за Цельсієм. 
В одному приміщенні може знаходитися не більше двох наповнених газом балонів. 
Балони з газом повинні охоронятися від нагрівання сонячними променями або іншими нагрівальними приладами і джерелами тепла. 
Пам'ятайте, що нагрів більше 50 градусів, може привести до розриву балона. 
При експлуатації, зберіганні і транспортуванні комплекти необхідно оберігати від падіння, пошкодження і забруднення. При витоку газу з балона і появі запаху газу негайно припинити користування газовим комплектом, закрити кран комплекту і провести перевірку в газовому господарстві. 
                                                                Підготовка до роботи 
Вийміть комплект з упаковки (ручка знаходится пiд тарiлкою ). 
Не докладаючи великих зусиль, відкрутити тарілку разом із сполучною муфтою, залишивши балон разом з краном, стравити повітря (з нового балона), відкрутити кран, заправте балон на газовій заправці не більше ваги, зазначеній в паспорті . Поставте балон на рівну поверхню. Необхідно стравити трохи повітря (не в приміщенні), який залишився після заправки, протягом 0,5-2 секунд, дотримуючись техніки безпеки. Не паліть поблизу, не користуйтеся відкритим вогнем! 
                                                                Перевірка комплекту 
Прикрутить тарілку у зборі до крана з балоном, викрутіть пальник, зніміть хрестовину, притисніть пальцем жиклер на краю перехідника і відкрийте кран на балоні (заздалегідь підготуйте мильний розчин і намильте всі з'єднання, якщо немає бульбашок і немає запаху газу, закрутіть кран), прикрутіть пальник з хрестовини до балона  т.м. Rudyy . Комплект готовий до роботи. 
Підпаліть сірник, відкрийте трiшки кран і піднесіть до пальника, пальник має запалитися. Якщо цього не сталося, тонким сталевим дротом прочистіть жиклер. Увага! Будьте обережні! Збільшення отвору може погіршити роботу комплекту і привести до пожежі! 
                                                                 Технічне обслуговування 
Проводиться кожні 5 років (при необхідності і частіше) в газових господарствах за місцем проживання. 
Користуватися балонами з вм'ятинами, глибокими подряпинами та іншими ушкодженнями на корпусі можна тільки після перевірки їх. 
Гарантія на комплект пикник Italy 12 місяців ,та на VIP 24місяці за умови дотримання заходів безпеки, зберігання та експлуатації.

дата виробництва  :                                                     Сертiфiковано в УкраÏнi.

011